## Slide 1: 计算机语音技术 (Computer Speech Technology)
朱维彬
北京交通大学 信息科学研究所
教九北630房间 电话 51684780
2023.9

## Slide 2: 言语技术的新进展
【2017-08-21 新智元】微软语音识别系统取得最新突破：微软语音对话研究小组在Switchboard语音识别任务中，将错误率从去年的 5.9% 再一次降低到 5.1%，超过人类，达到目前最高水平。。

## Slide 3: A Demo
所使用的语音技术
  语音识别
  语音合成
  言语理解/生成
How does it work？
Notes: 小米智能音箱

## Slide 4: 第一章 绪论
  什么是语音
  语音交际过程
  研究内容
  研究热点

## Slide 5: 什么是语音
分析
  声音 -> 人发出的 -> 语言信息
定义
  语音（speech）：语言的声学实现(acoustical realization)，也就是传递语言信息的声学信号(acoustical signal)
  专业术语：言语
作用
  信息交流的手段：语音交际（speech communication）
  传递的信息包括：语言、情感、生理、社会属性
特点
  自然、便捷、重要

## Slide 7: 语音交际( communication)
语义规划 (plan)
  意图
    “真漂亮！”
    “这是哪儿？”
    “什么…？”
  发音控制
语音产生(articulate)
声音传递(transfer)
语音感知(perceive)
语义理解(understand)

## Slide 8: 语音交际过程
语义规划(plan)
语音产生(articulate)
  源 – 来自肺部气流
  调节 – 声门、声道、唇齿
声音传递(transfer)
语音感知(perceive)
语义理解(understand)

## Slide 9: 语音交际过程
语义规划(plan)
语音产生(articulate)
声音传递(transfer)
  四个要素
  信道
语音感知(perceive)
语义理解(understand)

## Slide 10: 语音交际过程
语义规划(plan)
语音产生(articulate)
声音传递(transfer)
语音感知(perceive)
  时空域-时频域
  物理波-生理电
语义理解(understand)

## Slide 12: 语音交际过程
语义规划(plan)
语音产生(articulate)
声音传递(transfer)
语音感知(perceive)
语义理解(understand)
  大脑解码
  知识系统
    “这是哪儿？”

## Slide 13: 语音交际过程
言语链的5个模块
语义规划
(plan)
言语产生
(articulate)
声音传递
(transfer)
言语感知
(perceive)
语义理解
(understand)
意图
（intention）
信号
（signal）
语义
（semantics）
编码
（coding）
解码
（decoding）

## Slide 14: 研究内容
科学目标：探索人类自身机理（Mechanism）
  语言的产生、感知机制
  大脑的认知与思维机制
技术应用: 拓展语音的适用范围
  空间扩展－通信
  时间延伸－存储
  网络空间－监测、检索
  器官修复－医学临床
  计算机作为交际对象－人机交互（man-machine interaction）
特点：多学科交叉、研究前沿
  技术：数字信号处理、模式识别、人工智能
  理论：声学、语言学、心理学、生理学
  计算机技术：计算方法、机器学习、自然语言处理、信息检索、信息安全、身份认证、云计算。。。。。。。

## Slide 15: 研究热点
通信
  语音编码(Speech Coding)压缩
    算法
      64Kb/s PCM, 1970
      2.4Kb/s LPC-10,1980
      之后，CELP, MPLPC, SBC, ATC等
    标准：GSM, CDMA, VoIP，MPEG
    重点：码率、失真度、时延，三者间的折中平衡
人机交互系统(Human-Machine Interactive system)

## Slide 16: 研究热点
通信
人机交互系统(Human-Machine Interactive system)
  语音合成(Speech Synthesis)
  语音识别(Speech Recognition)

## Slide 17: 语音合成
技术路线
  参数合成，Klatt合成器
  波形拼接，PSOLA算法
  基于统计原理的数据驱动建模技术，包括声学模型和语言模型
  深度学习架构
研究内容
  孤立音节／词 (isolated syllable/word)-> 连续语音(continuous speech)
  清晰度(intelligibility) -> 自然度(naturalness)
  音段(segment)处理 -> 韵律(prosody)建摸 -> 丰富表现力(expressiveness)
应用领域
  服务器级：呼叫中心、信息服务、虚拟现实
  桌面系统：办公自动化、电子教学、助残工具
  嵌入式设备：手机、车载、玩具、助残设备
例：语音合成（Speech Synthesis）的研究已有二百多年的历史，真正有实用价值的语音合成技术则是随着计算机、数字信号处理技术的发展而发展起来的，而深度学习的引入，更使得机器能够产生高清晰度（High Intelligibility）、高自然度（High Natureness）、高表现力（High Expressiveness）的连续语音。

## Slide 18: 语音识别
技术路线
  模板匹配，DTW算法（60年代末）
  动态模型，HMM模型（80年代）
  语言模型，N-gram文法
  端到端的深度学习
研究内容
  孤立音节／词 -> 连续语音
  特定发音人 (speaker-dependant)-> 非特定发音人(speaker-independant)
  朗读发音风格 (reading-style) -> 自然口语发音风格 (spontaneous speech)
应用领域
  服务器级：呼叫中心、信息服务、虚拟现实
  桌面系统：办公自动化、电子教学、助残工具
  嵌入式设备：手机、车载、玩具、助残设备
研究热点
  提高系统性能稳定性，即不定发音人、任意发音方式、苛刻使用环境下的，保持识别结果的准确率；
  面向特定应用场景的言语理解。

## Slide 19: 其它研究
音频检索（Audio search）
发音人辨识／确认（Speaker identification/verification）
语音增强（Speech enhancement）
器官修复/补偿

## Slide 20: 研究热点
言语技术的新浪潮
  需求驱动：移动设备
  平台支撑：云计算
  技术突破：深度学习
DL（Deep Learning）在言语技术中的应用
  DNN(Deep Neural Network) (Hinton 2006)
  ASR (Automatic Speech Recognition) (2009)
  TTS (Text To Speech) (2013)
技术领导者
  Google，Apple，Microsoft，Facebook
  百度、腾讯、阿里、美团、字节、讯飞、思必驰。。。。。

## Slide 21: 本章小结
什么是语音
语音交际过程
语音信号处理的研究领域
研究热点

## Slide 22: 课程特点
新兴学科
  应用
  前沿
  交叉
基础知识
  面广
  积累

## Slide 23: 课程与安排
目标－为从事专业研究／开发打下基础
  基础理论—理解
  技术原理与方法—掌握
  历史、现状和趋势—了解
安排－32课时
  内容选取，基本理论+实际应用
  教授形式，讲授+操作+编程
  考核方式，试卷（40）+实验（30）+作业（30）

## Slide 24: 教材
基本教材：
[1] 《语音信号处理》(第3版)，韩纪庆等编著，清华大学出版社，2019
参考书目:
[2]《语音识别原理与应用》，洪青阳等编，电子工业出版社，2020年
[3]《Kaldi语音识别实践》，陈果果等编，电子工业出版社，2020年
[4]《语音信号处理》，胡航编著，哈尔滨工业大学出版社
[5]《实验语音学教程》，吴宗济、林茂灿等著，高等教育出版社，1989

## Slide 25: 内容及进度
内容 课时 练习
第一章 绪论 2
第二章 语音基础知识及产生模型 2 作业
第三章 语音信号的特征分析 8 作业
实验1 0 实验
实验2 0 实验
第四章 线性预测分析 2 作业
第五章 语音编码 2 作业
第六章 语音识别 8 作业
实验3 0 实验
第七章 发音人识别 2 作业
第九章 语音合成 2 作业
总结、复习/答疑 2
考试 2？

## Slide 26: 工具软件
Praat
Matlab Speech Toolbox
CoolEdit

## Slide 27: 课后练习
安装praat，熟悉praat的试用
  录制连续发音“北京交通大学”，1个文件
  录制孤立发音“北”、“京”、“交”、“通”、“大”、“学”，6个文件
  将6个孤立发音文件拼接、编辑成一个文件，试听连续发音、拼接发音的差别
注：课后练习，无需提交报告