## Slide 1: 5.4 有限长单位冲激响应（FIR） 滤波器的基本结构
有限长单位冲激响应（FIR）滤波器的特点：
结构主要是非递归型结构，没有输出到输入的反馈，但也可以含有反馈的递归结构
系统函数 在 处收敛，在 上只有零点，全部极点在z=0处（稳定因果系统）。
系统的单位冲激响应 在有限个N值处不为零

## Slide 2
设FIR滤波器的单位冲激响应h(n)为一个N点系列，则滤波器的系统函数为
它有N-1阶极点在z=0处，有N-1个零点位于z平面的任何位置。
其系统输入输出的差分方程为：

## Slide 3
任何一个FIR系统函数的基本结构可以有4种类型
横截型（卷积型，直接型）
级联型
频率抽样型
快速卷积结构
当FIR系统满足线性相位条件时，其结构可以为线性相位滤波器结构
为什么FIR没有并联型？

## Slide 4: 一、横截型
考虑FIR系统的差分方程
此式就是线性移不变系统的线性卷积公式，故又称为卷积型。

## Slide 5
根据差分方程可以直接画出FIR滤波器的横截型结构，如图所示。

## Slide 6
应用转置定理，得到转置直接型结构，如图所示。

## Slide 7: 二、级联型
将系统函数分解为二阶因子的乘积形式：
[N/2]表示取N/2的整数部分。

## Slide 8
N为偶数时FIR滤波器的级联型结构如图
所示。

## Slide 9
N为奇数时FIR滤波器的级联型结构如图
所示。

## Slide 10
每一节子系统控制一对零点；
故，如果需要准确控制系统的零点，可以采用该级联结构；
此结构所需要的系数比横截型要多，所需要的乘法次数也要多。

## Slide 11: 三、频率抽样型
回忆，第三章（P146）
一个N点有限长序列h(n)的z变换H(z)在单位圆上作N等分抽样，得到该有限长序列的周期延拓序列的频谱 ，其主值序列就是h(n)的DFT，H(k)
频率抽样结构

## Slide 12
h(n)
H(z)
H(k)
H(ejω)
DFT
取主值序列
N等分抽样
单位圆上频率响应
Z变换
内插
一个N点有限长序列h(n)与其z变换H(z)、傅里叶变换 、傅里叶级数系数
和离散傅立叶变换 的关系：

## Slide 13
  其中：

## Slide 14
第一部分：
  FIR子系统，由N节延时单元构成的梳状滤波器。
频率抽样结构由 和 级联而成。

## Slide 15
令，
即， 在单位圆上有N个等间隔角度的零点，其频率响应为：
求出零点，

## Slide 16
幅度响应为，
相角为，
幅频曲线
梳状滤波器信号流图
y(n)
1
x(n)
-z -N
ω
|H(ejω)|
0
…...
…...
2

## Slide 17
第二部分为，
由N个一阶网络并联构成，称为谐振器
求极点，

## Slide 18
该极点正好与梳状滤波器的一个零点（i=k）相抵消。即，当 i=k 时，
N个谐振器的N个极点和梳状滤波器的N个零点相互抵消，故，在这N个抽样频率点上，频率响应和H(k)相等。

## Slide 19
频率抽样型结构流图
y(n)
z-1
H(0)
z-1
H(1)
z-1
H(2)
z-1
H(N-1)
-z-N
x(n)
.
.
.

## Slide 20
FIR滤波器的频率抽样型结构特点
 所有极点都是单位圆上，当系数 量
化时，极点移动，有些极点就不能和零点
抵消（零点由延时单元确定，不受量化影
响）。
 控制滤波器的频率响应很方便，因为系数
就是滤波器在 处的频率响应。
 系数 和 都是复数，增加了乘法
次数和存储量；
 如果极点移到单位圆外，则系统不稳定。

## Slide 21
如何解决此问题（系数量化后可能不稳定）？
 将所有的零极点都移到单位圆内靠近单位圆的圆上。
设新单位圆的半径为r, （r小于但近似等于1）。则频率抽样结构的系统函数为：

## Slide 22
为新抽样点上的抽样值，

## Slide 23
可以对此式进行简化，化简为 个二阶的谐振滤波器。结构图如图5-24所示。
 推导过程参见书P212-P213。不作要求。

## Slide 24: 四、快速卷积结构
快速卷积， 即利用DFT来求卷积。
步骤为：
条件：
（1）将 和 延长至L点

## Slide 25
（2）求 和 的L点DFT
（3）将 和 相乘，得到
（4）求 的IDFT，即为 和 的
线性卷积。

## Slide 26
FIR滤波器的快速卷积结构
L点
DFT
L点
DFT
L点
IDFT

## Slide 27: 五、线性相位FIR滤波器的结构
线性相位：滤波器对不同频率的正弦波所产生的相移和正弦波的频率成正比。
在数据传输、图像处理等领域都要求系统具有线性相位特性。
FIR滤波器的单位冲激响应为有限长，在满足一定条件时，就具有线性相位特性。
线性相位系统对所有的频率点不会产生失真。

## Slide 28
 证明在第七章。
如果FIR滤波器的单位冲激响应 为实数，且满足：
则，FIR滤波器就具有严格的线性相位

## Slide 29
求线性相位FIR的结构
（1）当N为奇数时
对第三个式子做变量置换：n=N-1-m，并将m换回n，

## Slide 30
代入线性相位奇偶对称条件，有
式中，
“＋”表示 h(n)是偶对称，
“－”表示h(n)是奇对称
奇对称时，必有：

## Slide 31
N为奇数时线性相位FIR滤波器的直接型结构
h(n)偶对称时“ ” 取＋
h(n)奇对称时“ ” 取－，且

## Slide 32
（2）当N为偶数时
对第二个式子，令n=N-1-m，并将m换回n，

## Slide 33
代入线性相位奇偶对称条件，有
式中，
“＋”表示 h(n)是偶对称，
“－”表示h(n)是奇对称

## Slide 34
N为偶数时线性相位FIR滤波器的直接型结构
h(n)偶对称时“ ” 取＋
h(n)奇对称时“ ” 取－

## Slide 35
线性相位FIR滤波器的直接型结构的特点
 比一般直接型节省一半数量的乘法运算！
格型滤波器  不要求！