## Slide 1
主讲：许万茹
第7章 BIOS 和 DOS 中断
北京交通大学 微机系统与接口技术

## Slide 2
本章教学内容
串行通信口I/O
4
显示器 I/O
2
打印机 I/O
3
键盘 I/O
1

## Slide 3
固化在ROM中的基本输入输出系统BIOS（Basic Input / Output system）
地址空间：FE000H-FFFFFH，8KB
包含
一般以中断处理程序的形式存在、被调用
例如：软件中断调用
  显示输出：10H号中断处理程序
  打印输出：17H号中断处理程序
  键盘输入：16H号中断处理程序
预备知识：BIOS简介
  主要的I/O设备处理和接口控制程序
    I/O设备硬件中断处理程序
    I/O设备软件中断调用处理程序
  许多常用的系统例行程序
    系统加电自检、引导装入等功能模块
中断向量表
DOS
操作系统
用户程序和
数据空间
BIOS
FE000H
FFFFFH
00000H
003FFH
RAM
ROM
(8KB)

## Slide 4
磁盘操作系统DOS（Disk Operating System）建立在BIOS基础上的PC机操作系统
预备知识：DOS简介
组成：
  IBMBIO.COM：I/O设备处理程序，完成设备到内存或内存到外设数据传送
  例如：DOS调用BIOS显示输出程序完成显示输出，调用BIOS打印输出程序完成打印输出，调用BIOS键盘输入程序完成键盘输入等
  IBMDOS.COM：作业管理与监控、文件管理程序、设备处理程序
  设备管理与监控：通过IBMBIO.COM形成一个或多个BIOS调用
中断向量表
DOS
操作系统
用户程序和
数据空间
BIOS
FE000H
FFFFFH
00000H
003FFH
RAM
ROM
(8KB)

## Slide 5
子程序调用
DOS/BIOS调用
实现机制不同
主程序
……
CALL SUBP
……
子程序
……
……
RET
源程序
……
INT n
……
DOS/BIOS
例行程序
……
……
IRET

## Slide 6
调用方法：
1、将调用参数装入指定的寄存器中；
2、BIOS或DOS功能号装入AH；
3、如需子功能号，把它装入AL；
4、按中断号调用DOS或BIOS中断(INT);
5、检查或取得返回参数。
BIOS和DOS基本调用

## Slide 7
MOV AH, 01 ;DOS功能号:键盘输入
INT 21H ;DOS调用
MOV CHAR, AL ;返回参数: 键入字符的 ;ASCII码(在AL中)
MOV DL, ’A’ ;调用参数: 输出字符
MOV AH, 02 ;DOS功能号: 显示输出
INT 21H ;DOS调用
例1：DOS调用：键盘输入，显示输出

## Slide 8
（1）BIOS键盘中断 （INT 16H）
字符数字键 字符码为ASCII 码
功能键、控制键 字符码为0
对应一个扫描码
1. 键盘I/O
AH | 功 能 | 返回参数
0 | 从键盘读一字符 | AL=字符码，AH=扫描码
1 | 读键盘缓冲区的字符 | 如ZF=0，AL=字符码，AH=扫描码 如ZF=1，缓冲区空
2 | 取键盘状态字节 | AL=键盘状态字节

## Slide 9: 键盘由三种基本类型的键组成：
字符数字键，如字母A(a)一Z(z)，数字0—9以及％、＄，#等常用字符。
扩展功能键，如Home，End，Backspace，Arrows，Return，Delete，Insert，PgUp，PgD，以及程序功能键F1一F10等。
和其他键组合使用的控制键，如Alt，Ctrl和Shift等。

## Slide 10: 键盘扫描码
键盘包括：字符数字键、扩展功能键入home、del等、控制键如alt/ctrl等
PC键盘一般采用行列矩阵方式排列，对按键的识别由芯片采用行列扫描法对其进行扫描；扫描的结果就是扫描码；键盘上每一个键对应一个扫描码；扫描码是由OEM生商制定的，不同厂商生产的键盘在同样一个按键动作时产生的扫描码都有可能出现不一致的情况 ；
BIOS键盘处理程序将扫描码转换为国际统一的ASCII码；
键盘---键盘扫描码---BIOS键盘处理程序----ASCII码；

## Slide 11: 键盘状态字节
2号功能——读键盘状态字节
输入参数：AH=2
返回结果：AL=键盘状态字节
键盘上不具有ASCII码的键，如Shift、Ctrl、Alt、NumLock、Scro11、Ins和CapsLock等，当按下这些键时，键盘处理程序并不返回扫描码，而是设置键盘状态字节的相应位。也就是说通过键盘状态字节进行判断按动与否。
1=按下右移键R SHIFT
1=按下左移键L SHIFT
1=按下控制键CTRL
1=按下交替键ALT
1=SCOLL LOCK状态已变
1=NUM LOCK状态已变
1=CAPS LOCK状态已变
1=INSERT状态已变
键盘状态字节 KB-FLAG

## Slide 12
例2：读取键盘状态字节，并以十六进制打印出来
again：
mov ah，02h
int 16h ；读取键盘状态字节
mov bx，ax
call binihex ；该子程序实现二进制和16进制转换
mov dl，0dh
mov ah，02h
int 21h ；显示
jmp again

## Slide 13
（2）DOS键盘中断 （ INT 21H）
AH | 功 能 | 调用参数 | 返回参数
1 | 从键盘输入一个字符 并回显在屏幕上 |  | AL=字符
6 | 读键盘字符，不回显 | DL= 0FFH | 若有字符可取，AL=字符，ZF=0 若无字符可取，AL=0，ZF=1
7 | 从键盘输入一个字符，不回显 |  | AL=字符
8 | 从键盘输入一个字符， 不回显，检测Ctrl_Break |  | AL=字符
A | 输入字符到缓冲区 | DS:DX = 缓冲区首址 | 
B | 读键盘状态 |  | AL=0FFH有键入，AL=00无键入
C | 清除键盘缓冲区 并调用一种键盘功能 | AL=键盘功能号 (1,6,7,8或A) | 

## Slide 14
MOV AH, 01 ;DOS功能号:键盘输入
INT 21H ;DOS调用
MOV CHAR, AL ;返回参数:键入字符的ASCII码(AL)
例3：DOS调用：从键盘输入字符

## Slide 15
例4: 输入字符串到缓冲区STRING
DATA SEGMENT
MAXLEN DB 32
ACTLEN DB ?
STRING DB 32 DUP(?)
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
LEA DX,MAXLEN
MOV AH,0AH ;屏幕出现光标，让用户输入字符串！
INT 21H
CODE ENDS
END START
;把MAXLEN所在地址赋值给DX；并且21H的0A号 功能规定了缓冲区的长度设置、存放的内容和顺序，回车符（0DH）表示输入结束，见右上图
;定义缓冲区存放字符的字节数
;预留一个字节，由系统填写实际键入的字符个数
;32个字节空间存放键入的字符数
若输入字符串为‘ABCDE’
输入缓冲区存储格式
32
5
41H
42H
43H
44H
45H
0DH
MAXLEN
ACTLEN
STRING

## Slide 16
2、DOS显示功能调用中断 INT 21H
AH | 功 能 | 调用参数
2 | 显示一个字符 (检验Ctrl-Break) | DL = 字符 光标跟随字符移动
6 | 显示一个字符 (不检验Ctrl-Break) | DL = 字符 光标跟随字符移动
9 | 显示字符串 | DS:DX=串地址 串必须以$结束 光标跟随串移动

## Slide 17
MOV DL, ’A’ ; 调用参数: 输出字符
MOV AH, 02 ; DOS功能号: 显示输出
INT 21H ; DOS调用
例5：DOS调用：显示一个字符

## Slide 18
例6：显示字符串
MESSAGE DB ‘The sort operation is finished.’,13,10,’$’
…
MOV AH，O9H ；09H功能号送AH
MOV DX，SEG MESSAGE
MOV DS，DX ；输出缓冲区的段基址装入DS
MOV DX，OFFSET MESSAGE ；输出缓冲区的偏移地址装入DX
INT 21H
串必须以$结束

## Slide 19
用DOS的10号功能调用输入一个字符串，并用DOS的9号功能调用将这个字符串输出到屏幕上显示。
作 业