## Slide 1
第5章 循环程序设计
主讲：许万茹
北京交通大学 微机系统与接口技术

## Slide 2
本章教学内容
重点：
循环程序的结构（初始化、循环体和循环控制）
如何用分支指令和循环指令设计循环程序
多重循环程序设计
2
利用分支指令和LOOP指令完成循环程序的设计
1

## Slide 3
循环程序的结构
DO-WHILE 结构 DO-UNTIL 结构
控制条件
初始化
循环体
Y
N
控制条件
初始化
循环体
Y
N

## Slide 4
初 始 化：设置循环的初始状态
循 环 体：循环的工作部分及修改部分
控制条件：计数控制
特征值控制
地址边界控制

## Slide 5
用分支指令控制循环
例1：在STR开始的缓冲区中存放有一个字符串，计算该字符串的长度并存入LEN单元。
DATA SEGMENT
STR DB ’computer$’
LEN DB ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX
LEA SI,STR ；串首地址
XOR BL,BL ；计数器清0
LOP:MOV AL,[SI] ；取一个字节
CMP AL,24H ；和’$’进行比较
JZ STOP ；相等则结束
INC BL ；否则计数器加1
INC SI ；地址指针加1
JMP LOP ；转回到LOP
STOP:MOV LEN,BL ；存储字符个数
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
N
Y
=‘$’?
存串长度
取串元素
置指针、串长度初值为0
开始
结束
串长度加1
修改地址指针

## Slide 6
LOOP指令执行时CX是否为0不影响ZF和CF的变化，所以LOOP指令和LOOPNZ指令才有区别！
注
意
无条件循环指令
条件循环指令
用专用的循环指令控制循环
LOOP
LOOPZ / LOOPE
LOOPNZ / LOOPNE
  执行步骤：
(1) (CX) ← (CX) - 1
(2) 检查是否满足测试条件，如满足则
(IP) ← (IP) + 8位位移量，实行循环；
不满足则 IP 不变，退出循环。
涉及到的循环指令：

## Slide 7
循环指令：LOOP OPR
测试条件：(CX) ≠ 0
为零或相等时循环指令：LOOPZ(LOOPE) OPR
测试条件：ZF=1 且 (CX) ≠ 0
不为零或不相等时循环指令：LOOPNZ(LOOPNE) OPR
测试条件：ZF=0 且 (CX) ≠ 0
LOOP AGAIN
DEC CX
JNZ AGAIN
AGAIN是一个地址标号

## Slide 8
DATA SEGMENT
BUF DB 12H,38H,46H,0BH,09H,41H,32H,56,02H,26H
RES DB ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AL,0 ；存放累加之和
MOV CX,0AH ；累加次数
LEA BX,BUF ；数据表的首地址
LP: ADD AL,[BX] ；累加
INC BX ；地址增1
LOOP LP ；若CX-1不为0，则继续循环
MOV RES,AL ；CX-1=0，则存累加和
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
例2：求以BUF为首地址的10个内存单元的无符号数据和。已知其和小于等于255，将结果存入第11个内存单元
N
Y
CX=0?
AL清0
送结果
取数累加
修改地址指针、计数值减1
开始
结束

## Slide 9
例3：在字节数组中找出第一个非0的数据，并将其下标存入RES单元，假设其下标值小于10
N
CX=0?
Y
N
修改地址指针
计数值减1
Y
送结果
=0 ?
初始化
取数比较
开始
结束
DATA SEGMENT
ARR DB 0,0,38H,46H
DB 89H,67H,0H,92H
CNT EQU $–ARR
RES DW ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV CX,CNT ；循环次数,CNT数组长度
MOV DI,-1 ；数组下标从0开始
AGAIN: INC DI
CMP ARR[DI],0 ；和0比较
LOOPZ AGAIN ；为0且没比较完，则循环
JZ EXIT ；比较完仍为0，转EXIT
MOV RES,DI ；找到了，送下标号
EXIT: MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 10
例4：在字符串中从前向后查找空格字符（ASCII码为20H），找到显示Y，否则就显示N
DATA SEGMENT
STR DB ‘ASDFK LIO OP’ , ’ $ ’
LEN EQU $–STR
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV CX,LEN ；循环次数
MOV SI,-1 ；字符串下标从0开始
MOV AL,20H
NEXT:INC SI
CMP AL,STR[SI] ；和20H比较
LOOPNE NEXT ；不相等，继续循环
JNZ NFIND ；CX为0跳转
MOV DL,’Y’
MOV AH,2
INT 21H
JMP EXIT
NFIND:MOV DL,’N’
MOV AH,2
INT 21H
EXIT:MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
N
Y
N
Y
取数
=20H?
CX=0?
显示’Y’
修改地址指针
计数值减1
显示’N’
初始化
开始
结束

## Slide 11
例5：已知数据块的长度，统计数据块中正数和负数的个数
DATA SEGMENT
BUF DB –32,25,36,-18,-64,0,-3
COUNT EQU $-BUF
PLUS DB ? ；存放正数个数
MINUS DB ? ；存放负数个数
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV BL,0 ；负数个数
MOV DL,0 ；正数个数
MOV SI,OFFSET BUF
MOV CX,0 ；循环初值
LOP1:MOV AL,[SI] ；取值
CMP AL,0 ；和0比较
JGE NEXT0 ；大于等于0转移
INC BL ；小于0，BL加1
JMP NEXT1
NEXT0:INC DL ；大于等于0，DL加1
NEXT1:INC SI ；指针加1
INC CX ；计数加1
CMP CX,COUNT ；比较次数
JL LOP1 ；没结束，则继续
MOV MINUS,BL ；存负数个数
MOV PLUS,DL ；存正数个数
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
用计数器控制循环

## Slide 12
例6：将BUF单元开始的100个字节存储单元全部清0
DATA SEGMENT
BUF DB 100 DUP (?)
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV BX,OFFSET BUF ；地址指针
MOV CX,64H ；计数初值
LP:MOV BYTE PTR [BX],0 ；清0
INC BX ；地址加1
LOOP LP ；CX减1不为0 ，则继续
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
N
Y
内存单元清0
CX=0?
修改指针，计数值减1
初始化
开始
结束
含义：利用循环次数作为控制条件
应用场合：循环次数已知
分类：正计数法和倒计数法
设计方法：初值放入CX

## Slide 13
例7：记录某个字节存储数据单元中1的个数，并把结果存入RES中
DATA SEGMENT
NUM DB 75H
RES DB ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV BL,NUM
XOR DL,DL ；DL清零
AGAIN:TEST BL,0FFH
JZ NEXT ；判断数据是否0
SHR BL,1 ；逻辑右移1位
ADC DL,0 ；带进位加法
JMP AGAIN
NEXT:MOV RES,DL
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
按问题的条件控制循环
Y
N
Y
N
=0?
取 数
CF=0?
移 位
计数加1
开始
结束
含义：用转移指令来判断循环条件
应用场合：循环次数是不知道或不确定

## Slide 14
按逻辑变量控制循环
例8：在以BUF为起始地址的内存中放有若干个字节型无符号数，假定某逻辑变量的长度为一个字节（其值为10010101），它的D0~D7位对应着BUF~ BUF+7单元内容的运算。即某位为0，则将相应单元内容的最高位求反，其它位不变；而某位为1，则将相应单元内容之高低四位互换。
Y
读数据
修改地址指针
初始化
D7求反
其余位不变
传递处理结果
N
变量读完?
Y
N
变量一位=0?
数据高低四位互换
开始
结束

## Slide 15
SHR CH,1
JNC NEXT；CF=0跳转
MOV CL,4
ROL AL,CL ；高低位交换
JMP RES
NEXT:XOR AL,80H；高位取反
RES:MOV [BX],AL
INC BX
DEC AH；数据个数-1
JNZ LP；未读完则继续
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
DATA SEGMENT
BUF DB 75H,12H,87H,98H
DB 81H,56H,73H,51H
B EQU 8
C EQU 10010101B
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:MOV AX，DATA
MOV DS,AX
MOV AH,B；指示数据个数
MOV CH,C
LEA BX,BUF
LP:MOV AL,[BX]
含义：用转移指令来判断循环条件
应用场合：控制转入不同的循环支路
方法：把逻辑变量送入寄存器中，以逻辑变量各位的状态作为执行某段程序的标志

## Slide 16
多重循环程序设计
例9：设在以EXST为首址的存储区中依次存放着某考区245个理科生的七门成绩，现要统计每个考生的总成绩，并将其存放在该考生单科成绩之后的两个单元
首址送SI，学生数(外循环次数)送BL
取数累加，修改地址，内循环计数减1
SI+1送SI，课程数(内循环次数)送CX
修改地址指针，指向下一个学生
N
Y
存总分
N
Y
BL-1=0?
CX=0?
开始
结束

## Slide 17
DATA SEGMENT
EXST DB 01,75,82,84,92,78,49,85,00,00
DB 02,83,92,63,76,82,58,69,00,00
… DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA MOV AX,DATA
MOV DS,AX START:LEA SI,EXST ；数据表首地址
MOV BL,245 ；245个学生，外循环次数
LOP2: MOV CX,7 ；七门课成绩，内循环次数
XOR AX,AX ；清0，存总成绩
INC SI ；跳过准考证号
LOP1: ADD AL,[SI] ；单科成绩累加

## Slide 18
ADC AH,0 ；加进位位
INC SI ；修改地址指针
LOOP LOP1 ；没累加完单科成绩，则继续 MOV WORD PTR [SI],AX ；累加完，存总成绩
INC SI ；跳过存总成绩的2个单元
INC SI
DEC BL ；外循环次数减1
JNZ LOP2 ；不为0，则求下个学生总成绩 MOV AH,4CH INT 21H
CODE ENDS END START
含义：指循环体内还有循环，也就是循环嵌套
注意：(1) 不允许循环结构交叉；(2) 转移指令只能从循环结构内转出或可在同层循环内转移

## Slide 19
例10（自学）：将N个不同的无符号数a1,a2,...,an由小到大进行排序。若每个数占一个字, 则N个数可定义如下：
A DW a1,a2,a3,...,an
它们的内存分配分别为： A[0],A[2],A[4],...,A[2n]
交换
Y
N
Y
N
N
外循环次数N-1送CX，0送BX
CX送DX，2送SI
a[bx]<a[bx+si+2]
修改指针SI+2送SI，内计数减1
内计数为0?
修改指针BX+2送BX，取回外循环次数，外计数减1
外计数为0?
Y
开始
结束

## Slide 20
取N=10
CMP AX,A[BX+SI]
JBE L1 XCHG AX,A[BX+SI] MOV A[BX],AX L1:ADD SI,2
LOOP LOOP2；控制内循环 ADD BX,2
MOV CX,DX LOOP LOOP1；外循环CX-1 MOV AH,4CH INT 21H
CODE ENDS END START
DATA SEGMENT
A DW 1223,83,456,355,89
DW 948,5,123,789,567 CNT EQU ($-A)/2
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV CX,CNT-1 MOV BX,0
LOOP1:MOV DX,CX；暂存 MOV SI,2
LOOP2:MOV AX,A[BX]

## Slide 21
1、在STR到STR+99单元中存放着一个字符串，试编写程序测试该字符串中是否有数字，若有将CL置1，否则CL置0 （要求在debug中调试出该程序）。
2、在字节数组中找出第一个负数，并将该负数存入RES单元中；假设该数组中包含20个带符号数，且至少有1个负数（要求在debug中调试出该程序）。
作 业