## Slide 1: 第三章 编码和调制
赵帅锋
信息科学研究所
计算机与信息技术学院

## Slide 2: 第三章 编码和调制
1。信号和编码；
2。RFID中常用的编码方式
3。脉冲调制
4. 正弦波调制
5. 13.56MHz的RFID系统的编码和调制/标准
Notes: RFID系统，Reader和Tag之间使用射频/无线方式进行通信。所谓“射频/无线方式”进行通信，即承载着信息的电磁波，不是沿着电缆等介质进行传输，而是通过天线，把电磁波发射到空中（不是空气中），使电磁波在空中按某种特性(定向、全向等)传播，其传播特性取决于天线特性；
从通信的角度看，其间包含的概念/技术包括：
发送方向：原始信息/数据的表示；信号编码；信号调制；
无线信号传输（天线）；
接收方向：信号解调，信号解码；
本章介绍通信系统的一些基本概念和知识，最终落实到RFID系统里面，详细介绍13.56MHz使用的编码和调制技术，通过了解HF的编码和调制技术，通过解剖（HF使用的通信技术）这只麻雀，达到举一反三的效果: 至少见过/了解通信系统；

## Slide 3: 一. 信号和编码
数据和信号
信道与通信系统
编码
主要研究：
Read和Card/Tag之间，数据是如何表示的.
Notes: RFID系统核心是Tag和Reader之间数据交互，本质上是一个（无线）通信系统。所以要从通信系统讲起；
通信是要把数据从一段传递到另一端，或者是把消息从一端传递到另一端。
从通信系统最基本的概念：数据信号谈起；

## Slide 4: 1. 数据和信号
数据: …(消息源)
  数据 (通信中称消息)定义为表意的实体，分为模拟数据和数字数据。
  模拟数据在某些时间间隔上取连续的值，例如，语音、温度等。
    某些时间间隔上: 某段时间内
  数字数据取离散值，比如：文本或字符串：
    甚至可以没有时间的概念;
  数据的传输（信道和信道中的i信号）
  模拟数据，比如语音，通过声波，直接在空气中传播；也可以使用麦克风（变成电信号，再变成声音信号）；还可以通过通信系统(变成电信号)，传播到更远的地方：
  数字数据，比如“敌人入侵”，可以使用烽火/狼烟（信号）传播，也可以通过通信系统(变成电信号) ，传播到更远的地方；
  总之，传输需要信道和适合在该信道中传输的某种载体（信号）表示；
Notes: 表意的实体：表词达意，实体：entity：实际存在的东西；连起来看，就是：一个实际/客观存在的东西，这个东西可以表达一个具体的含义/这个东西具有实际意义；
数据就是可以表达意义的概念/载体。通信系统中称为消息。用消息就容易理解一些。但要定义啥是消息，似乎也不容易；
但：无论数据，还是消息，不追究其严格定义，就都容易理解：天天在说，已经知道指的是啥了。
数据呆在产生数据的地方，没有多大意义：比如如果现在在教室里上课，我讲（语音），大家听，是语音通过空气（可以传输声音，也就是信道），传输到大家的耳朵里（接收），然后大脑理解并吸收，听懂了，再融化成自己的知识；
我目前在家里上课，大家听不听我不容易关注到／不像教室里。如果不听，我就如同一个疯子似的在自言自语。
因此，数据一定要传输出去，才有意义。
传输时，要强调出“信道”和“信道中信号”的概念来。
比如烽火，传递的数据是数字数据（有敌或者无敌），但火的“燃烧”的状态，是一个模拟信号。
对于“总之…”的解释，同时引入下一页：
主要用在通信中：目的是把消息，从一个地方传递到另一个地方。能够把消息从一个地方传递到另一个地方最佳的方式是：利用电／磁场来传输，所以通信大多情况下，又称为电信；
其实，从通信系统的角度看，已经认为：数据就是指数字数据。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
数据通信系统专指信源、信宿中数据的形式是数字的，无论采用模拟信号传输，还是数字信号传输。
即：数据通信强调的是信源和信宿的信号的形式，研究如何在模拟或者数字通信系统中，传输数字数据；
数据在通信系统中传输时：
信道中的信号，可以是模拟信号：称为模拟通信；
信道中的信号，可以是数字信号：称为数字通信；
但都不叫数据通信；
数据在模拟信道中传输，可以直接传输：基带传输；
可以调制，频带传输；
数据在数字信道中传输，数字传输；
模拟信号
  电信号的某一个参量对应于模拟消息而连续取值；
数字信号
  电信号的某一个参量携带着离散消息，取值离散。
/////////////////////
2018-2019下：
数据，是指消息源；

## Slide 5: 1. 数据和信号
信号:
  电信号：通信系统中，数据以电信号的方式，从一端传递到另一端；
  信号就是数据的电气形式的表示（编码）。
信号分类
  模拟信号电信号的某一个参量对应于模拟消息而连续取值；模拟信号用来表示模拟数据。
  数字信号电信号的某一个参量携带着离散消息，取值离散。比如，电压脉冲序列，比如：正弦电信号的相位表示0/1（PSK）.
A
s(t)
f(t)
Notes: 数据的表示时，我们就认为是：电信号了。
数据表示的是源，
信号表示的是信道中传输的信号。
数字通信系统指的是通信系统是数字化的，信号源可能使模拟的，或者是数字的。

## Slide 6: 1. 数据和信号
信号在信道中传输，需要信号分析
信号分析：
  时域分析：信号波形特征: v和t之间的关系；
  频域分析：傅里叶变换/正交变换；
信号的频谱和带宽：
  信号的频谱:电压（能量）在频率轴上的分布；
  带宽：信号（能量）主要集中在一个频率范围内；
Notes: 为何需要分析？
看信号是否可以正常地通过信号：不损伤最好，少损伤也可以接受；
信号与系统地概念
X(t)->h(t)->y(t)
Y(t)=x(t)*h(t).
Y(w)=X(w)xH(w).
H(w)对Y(w)有影响。
信号与系统学过了…

## Slide 7: 1. 数据和信号
总之：
  数据表示的是源;
  信号表示的是信道中传输的信号。
信号频谱分析：
  通信系统模型（信号与系统）：
  x(t) -> h(t) -> y(t)
  y(t) = x(t) * h(t).
  Y(w) = X(w) x H(w).
H(w)对Y(w)有影响。
  信道如果能把信号的频谱完整地传输过去，那么接收端就可以完整地恢复原始信号。保证正常通信。
  看信号是否可以正常地通过信号：不损伤最好，少损伤也可以接受；

## Slide 8: 2. 信道
信道
  信号传输的通道，用于传输信号，是信号传输的媒质；
传输介质
  传输介质是数据传输系统里发送器和接收器之间的物理通路。
  分为：
    导向传输介质，电磁波沿着固态介质传送（电话线、双绞线／网线，电力线，光纤），有线信道
    非导向传输介质，无线信道
  无线传输: 更方便。
  广播（单向）
  Wifi，Zigbee，bluetooth，cellphone
  RFID

## Slide 9: 2. 信道
频谱：

## Slide 10: 2. 信道

## Slide 11: 2. 信道
无线传输
  频段：频率范围，无线电/微波/红外/可见光.
  LF/MF/HF/VHF/UHF/SHF/EHF
RFID所用的频率为<135 kHz（LF）及ISM频率的13.56 MHz（HF），433 MHz（UHF），869 MHz（UHF），915 MHz（UHF），2.45 GHz（UHF），5.8 GHz（SHF）。
Notes: 极高频：
国际电信联盟波段号码
频段名称
缩写
频率范围
波段
波长范围
用法
≤ 3赫兹(≤3Hz)
≥100,000 千米
1
极低频
ELF
3-30赫兹(3Hz–30Hz)
极长波
100,000千米– 10,000千米
潜艇通讯或直接转换成声音
2
超低频
SLF
30–300赫兹(30Hz–300Hz)
超长波
10,000千米– 1,000千米
直接转换成声音或交流输电系统（50-60赫兹)
3
特低频
ULF
300–3000赫兹(300Hz–3KHz)
特长波
1,000千米– 100千米
矿场通讯或直接转换成声音
4
甚低频
VLF
3–30 千赫(3KHz–30KHz)
甚长波
100千米– 10千米
直接转换成声音、超声、地球物理学研究
5
低频
LF
30–300千赫(30KHz–300KHz)
长波
10千米– 1千米
国际广播、全向信标
6
中频
MF
300–3000 千赫(300KHz–3MHz)
中波
1千米– 100米
调幅(AM)广播、全向信标、海事及航空通讯
7
高频
HF
3–30兆赫(3MHz–30MHz)
短波
100米– 10米
短波、民用电台
8
甚高频
VHF
30–300兆赫(30MHz–300MHz)
米波
10米– 1米
调频(FM)广播、电视广播、航空通讯
9
特高频
UHF
300–3000 兆赫(300MHz–3GHz)
分米波
1米– 100毫米
电视广播、无线电话通讯、无线网络、微波炉
10
超高频
SHF
3–30 G赫(3GHz–30GHz)
厘米波
100毫米– 10毫米
无线网络、雷达、人造卫星接收
11
极高频
EHF
30–300 吉赫(30GHz–300GHz)
毫米波
10毫米– 1毫米
射电天文学、遥感、人体扫描安检仪
> 300 吉赫(>300GHz)
< 1毫米
极高频: 30G–300 吉赫(30GHz–300GHz)

## Slide 12: 2. 信道
无线信道特征
  天线很重要：天线理论；
    方向性；全向/定向天线一般而言，较低频率，全向；较高频率，某个方向：
      老的电视天线；移动通信的基站；
    天线形状：军舰
  传输损耗与失真：
    衰减：信号强度因传输损耗而衰减。通信有效距离有限；
    延迟变形
      频率不同，到达接收点相位不同，导致失真:色散效应;
      多径效应。
    噪声
      白噪声/热噪声；电子器件；
      脉冲噪声：闪电；
Notes: RFID系统中，主要考虑的是衰减，对于UHF/SHF，考虑的更多些；
全向/定向天线

## Slide 13: 天线

## Slide 14: 天线

## Slide 15: 2. 信道
信道
  根据信道中传输的是模拟信号，还是数字信号，通信系统分为：
    模拟通信系统，数字通信系统；
  注意：
    数字信号的概念: 信号的参量携带数字数据信息；
Notes: 无线信道也可能是数字通信系统，比如：FM，GSM之后。

## Slide 16: 2. 信道
模拟通信系统
信息源，一般具有低通型频谱（频率范围在0-nHz），称为基带信号；
基带信号不宜直接进行远距离传输，需要进行频率搬迁，即：调制,
经过调制后的信号，称为已调信号，或信道信号，调制前的信号称为调制信号；
在接收端，频谱被搬迁到较高的载频附近，因此需要把频率恢复到原始频段，即：解调；
信息源
调制器
解调器
收信者
模拟信道
噪声
基带信号
调制信号
已调信号
信道信号
Notes: 在往前看：比如话音：先要经过麦克风转化为电信号，LF信号，几乎不可能直接在无线信道中传输..天线理论..；再进行频谱搬迁；
对于有线信道，比如，电话要好些。

## Slide 17: 2. 信道
调制与频谱搬迁: s(t)cos(wt)

## Slide 18: 2. 信道
调制
  是：基带信号控制载波的某一个或几个参数，按基带信号的变化规律而变化；实现如下功能：
    频谱搬移，便于发送和接收；
    信道复用；
    提高通信系统的抗干扰能力；
模拟通信系统的基本问题
  原始消息到信息信号变换/反变换；
  信息信号到信道信号变换/反变换；
  噪声干扰对通信系统质量的影响；

## Slide 19: 上次我们学习了…
RFID系统核心是Tag和Reader之间数据交互，本质上是一个（无线）通信系统。
通信是要把数据/消息从端段传递到另一端。
数据：
  模拟数据:在某些时间间隔上取连续的值;
  数字数据:取离散值
数据要传输，需要信道和适合在该信道中传输的某种载体（信号）表示
  信号：电信号；
  通信基本上就是电信
信号: 如下概念很重要：
  模拟（电）信号:电信号的某一个参量对应于模拟消息而连续取值;
  数字（电）信号:某一个参量携带着离散消息;
Notes: 通信系统要传递的实体是：数据/消息；

## Slide 20: 上次我们学习了…
信道分类：
  传输介质:
    有线信道
    无线信道（RFID）
      天线
      传输损耗与失真
  传输信号类型：
    模拟信道: 信道中传输模拟信号
    数字信道：信道中传输数字信号
根据信道中传输的是模拟信号，还是数字信号：
  模拟通信系统
  数字通信系统
Notes: 同样是无线信道：大哥大时代，就是模拟信道，GSM之后就是数字信道；
所以其信道特性没有改变，但信道类型可能在改变；

## Slide 21: 2. 信道
信息源
数字通信系统
信源编/解码：提高数字信号传输的有效性，采用适当的方法，降低数字信号的码速率，提高传输速率，降低带宽，比如图像压缩为JPEG；
信道编/解码：提高数字传输的可靠性，进行差错控制，为检错/纠错；
信息源：一般为数据信号.
信息源
信源编码
信道编码
数字调制器
数字信道
噪声
接收端
信源解码
信道解码
数字解调器
数字基
带信号
可以是模拟信号(A/D)
广义信道
Notes: 老的接线员的电话，模拟信号。
之后使用了数字程控交换机，模拟信号在交换机端进行了采样/量化，转化成了数字信号；
现在的Cellphone，在手机内，执行了采样/量化和信源压缩编码，发射时，执行了信道编码；

## Slide 22: 2. 信道
在实际的数字通信中，有时，数字基带信号不经调制，直接在信道中传输，称为：数字基带传输；
数字通信系统中的基本问题：
  信源编码：原始消息到信息信号的变换/反变换；
  信道编码：差错控制；
  数字调制/解调
  同步
RFID: 数字通信系统，所以要考虑上述问题。

## Slide 23: 2. 信道
数字通信系统的优点：
  抗干扰能力强；
  差错控制编码；
  保密性好；
  可以存贮和处理；
  利于组成智能化的通信网，便于计算机处理；
  设备通用性好

## Slide 24: 2. 信道
信道的容量
  对在给定条件，给定通信路径或信道上的数据传输速率称为信道容量。
数据传输速率:
  每秒传送数据的比特位数，用比特率 bps b/s 表示；
  数据传输速率和信道的带宽成正比
信道的最大容量C
  1948年，香农(Shannon)信息论：C=2W log2M
  信道中，最高码元速率（波特）为：V=2W，１波特为每秒传输一个码元。码元速率也称为调制速率、波形速率、符号速率、或者波特率.
  M表示离散信号或电平的个数，即一个码元包含的状态数。W信道带宽
带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道最大容量 C= W log2（1＋S/N）
信道没有能力在单位时间内传输无限多的信息
Notes: 信道没有能力在单位时间内传输无限多的信息
信道带宽：概念和N个车道的高速路相同，N越大，同时通过的车越多；
码元：和双层车的概念相似：越高，载人越多；
带宽为W的信道，最高码元速率为：2W；每秒最多传输2W个码元；

## Slide 25: 2. 信道
Claude E Shannon
1916年4月30日出生于美国密歇根州，1936年毕业于密歇根大学并获得数学和电子工程学士学位，1940年获得麻省理工学院（MIT）数学博士学位和电子工程硕士学位。1941年他加入贝尔实验室数学部，并一直工作到1972年。在此期间，1956年他成为麻省理工学院（MIT）客座教授，并于1958年成为终生教授。香农于2001年2月24日去世
1948年至1949年间，他先后发表了《通讯的数学原理》和《噪声下的通信》 ，这两篇论文被视为信息论奠基之作。提出了信息熵的概念，为信息论和数字通信奠定了基础。被誉为“信息论之父”。
信道容量:
信息熵：
Notes: A Mathematical Theory of Communication
发表论文时，采用的是“A”，收入论文集，或者是成名后，修改为“The”
计算机科学的数学基础？斯坦福大学计算机系，离散数学；

## Slide 26: 2. 信道
A路：
B路：
整个调制器输出：
A路调制的载波与B路调制的载波相差900。所以称为正交调幅
此处：M=16，一个信号
可以表示4bits；

## Slide 27: 3 编码
数字通信系统必然包括了编码:
数据编码(信源编码和信道编码 )
  编码是数据在数字通信系统中传输所必须的一项工作。
  信源编码和信道编码
信源编码
  信源编码是对信源信息进行加工处理，减少系统中传输的数据量.
    模拟数据要经过采样、量化和编码变换为数字数据
    在信源编码中多采用数据压缩技术。
信道编码
  信道编码是将数字数据编码成适合于在数字信道上传输的数字信号，并具有所需的抵抗差错的能力，即通过相应的编码方法使接收端能具有检错或纠错能力。
    信道编码一般会增加数据量
Notes: 编码－〉脉冲调制－〉模拟调制.
信道编码包含了数字信号的概念，即有电信号的波形；
波形设计本身，就可实现检错或纠错能力。
虽然我们一般：只计算机实现的算法；

## Slide 28: 3 编码
一。基带、基带信号与基带传输
基带(baseband)
  定义：未经调制变换的信号所占的频带。其特征为：
    信号的频带范围：0~W0
    或:Wl~Wh，但Wl<<Wh。
  一般基带数字信号的频谱是从零开始。
基带信号
  高限频率与低限频率之比远大于1的信号为基带信号。
  是指信号的主要能量都集中在从零频（直流）或非常低的频率开始，到某一个频率范围内。
基带传输：
  不搬移基带信号频谱的传输方式称为基带传输。
  xDSL：采用的是基带传输
Notes: 介绍基带的目的在哪？研究如何构建调制信号：进入调制器之前的信号。
信道编码，部分可以通过计算机/算法实现，比如FCS/CRC校验，另外在进入Modem之前，必须转换为实际的电信号实现。
需要看：如何设计数字信号／电信号，才能保证数据在信道中可靠传输；
作为评价一个通信系统，如何构建输入信号，以保证通信质量很关键：比如直流信号就不可能通过无线信道传输／也没有必要传输。
Wl << Wh 是带宽很宽的带宽信号？未必，比如：10Hz-100Hz，10倍，满足Wl << Wh，但带宽只有90Hz，而100M-150MHz，带宽50MHz.

## Slide 29: 3 编码
若把数字通信系统中，从调制器到解调器之间看作广义信道，则数字通信系统都可以看作是数字基带系统。
二。数字基带系统对基带信号的要求
  不含直流分量，高频分量尽可能少；
    系统的带宽有限；
    直流分量消耗能量，但不携带信息；
  有定时信息（为传输系统的同步）；
  有一定的检错能力，抗噪声能力强；
  编码时，对消息类型不应有任何限制
    不会因为消息类型不同，信号不同；
  产生与接收设备相对简单；
  具有较小的或没有误码扩散。
    码间的相关性要小。
Notes: 1。通信系统大都为串行通信，信令/信息（各种信息）都在同一根线上传输；
2。复杂与干扰；
不会因为消息类型不同，信号不同: 信号不同，设备复杂，对于信道要求不同：比如带宽/干扰等；相当于多套系统；
定时信息：比如发端1s一个信号，首端0.9s一个，这样10s，发端发送了10个信号，接收端：10/0.9=11个；
所以必须：发端1s，收端尽可能靠近1s;

## Slide 30: 3 编码
数字数据电信号表示
  传输数字信号，最普遍、容易的方法是：两个电压来表示二进制数字1/0。
Notes: 1抗噪声能力强；
2。. 是信息很重要

## Slide 31: 3 编码
数字基带信号波形

## Slide 32: 3 编码
1。单极性不归零码NRZ（Non-Return to Zero）
  高电平表示“1”，低电平表示“0”
  特征：
    简单，易于实现；
    有直流分量；
    判决门限介于高、低电平之间，抗噪声性能差；
    接收端不能直接提出码元同步信息；
    信号消耗的能量大；
  适合在极短距离的数据传输。比如计算机内部。

## Slide 33: 3 编码
2。双极性不归零码NRZ
  “1”和”0”分别用正负电平表示；
  和单极性NRZ比优点：
    无直流分量（在“1”和“0”等概率时）；
    判决电平为0，易设置且稳定，抗干扰能力强；
  过去，有时作为“线路码”使用。目前，因占用带宽窄，成为主流的编码技术。实际应用中，为解决同步问题，要进行预编码(解决连续1或0的问题)；

## Slide 34: 3 编码
3。单极性归零码RZ（Return to Zero）
  有波形表示“1”，无波形表示“0”；
  波形为一定宽度的脉冲表示。宽度为τ,则τ/T称为占空比。当τ=T时，就是NRZ,占用较宽的带宽。
  和NRZ比：
    可以直接提取同步信息，节省发射能量。

## Slide 35: 3 编码
4。曼彻斯特码( Manchester)
  又称为分相码，数字双相码。
  每个码元用连续两个极性相反的脉冲表示
    “1”：正负脉冲；“0”：负正脉冲；
  优点：
    无直流分量；
    定时信息丰富，编译码电路简单；
  缺点：
    码元速率增加；

## Slide 36: 3 编码
0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 0T 11T 12T
信号交替反转码AMI
实际电路中的
波形不仅是矩
形，可以是其
他波形，比如
三角波
Notes: 还有其他的

## Slide 37: 3 编码
基带信号传输：例子：HDSL(ADSL)
  High-speed Digital Subscriber Line: 高速率数字用户线路；用于数字交换机连接、移动电话基站连接、专用数据网等；
  编码：2B1Q: Two-binary, one quaternary，四级脉冲幅度调制 PAM-4, Pulse Amplitude Modulation;
    线路码：格雷码：2bit(2B)映射为一个符号(1Q)；
      10 450mV, 11 150mV, 01 -150mV, 00: -450mV;
    调制：PAM，信号波形(电信号)为sinc()函数，信道特性：LP
Notes: 2M一下。
高于2M，采用了16QAM信号；此时有载波。

## Slide 38: 上次学习了……
信息源
数字通信系统
信息源：一般为数据信号.
信源编/解码：提高数字信号传输的有效性，采用适当的方法，降低数字信号的码速率，提高传输速率，降低带宽，比如图像压缩为JPEG；
信道编/解码：提高数字传输的可靠性；差错控制编码，编码的数字信号（波形）抵抗差错的能力，为检错/纠错;
信息源
信源编码
信道编码
数字调制器
数字信道
噪声
接收端
信源解码
信道解码
数字解调器
数字基
带信号
可以是模拟信号(A/D)
广义信道

## Slide 39: 上次学习了……
基带信号
  价值:
    短距传输时，多采用基带传输；
    无论模拟/数字通信,从信号源看,都可以看作是基带通信系统.
  数字基带系统对基带信号的要求
    不含直流分量，高频分量尽可能少；
    有定时信息（为传输系统的同步）；
    有一定的检错能力，抗噪声能力强；
    编码时，对消息类型不应有任何限制: 不会因为消息类型不同，信号不同；
    产生与接收设备相对简单；
    具有较小的或没有误码扩散: 码间的相关性要小。
Notes: 对于数字通信系统而言，信源编码，信道编码中差错控制部分，都可以在数字终端设备(计算机)内通过算法实现，因此可以重点关注信道内的数字信号；
若把调制/解调和数字信道和在一起，当作一个广义的信道，上述数字通信系统就是一个基带通信系统；
因此有必要研究，啥样的基带信号（也就是经过信道编码后的信号）更适合在信道中传输;

## Slide 40: 上次学习了……
  码形：
    单极性不归零码NRZ /双极性不归零码NRZ /单极性归零码RZ /曼彻斯特码( Manchester)
    else
信道
  信道容量
    C=2W log2M（码率：2W）
    带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道最大容量
      C= W log2（1＋S/N）
    信道没有能力在单位时间内传输无限多的信息

## Slide 41: 3 编码
为了分析各种数字码型在传输过程中可能受到的干扰，以及其对接收端正确识别数字基带信号带来的影响，需要了解数字基带信号的频谱特性.
Notes: 通信系统中,要研究信道特性,然后再研究信源特性,根据信道特性,确定的信源在信道中的编码/传输方式
对于模拟系统而言,希望信号可以无失真地传输
对于数字系统而言,只希望可以判断正确就好。需要研究信号波形以及信号的频谱。
同步

## Slide 42: 3 编码
基带数据信号的频谱特性: 单个码字的频谱
Notes: 仅在时间域内看波形，可以感到一些知识，比如，曼彻斯特编码，每码周期内，两个变化的信号，因此，频谱中必定包含1/T和2/T Hz的信号
但其带宽是多少？从时间波形不容易看到。
在频谱可以看的更清楚：信号与系统为大家建立了这样的知识/概念；
比如：…
Sa(*)称为取样函数。
1. 信号能量大部分位于…内，也就是信号带宽。。。
2. 有无限长的尾巴，即高频成分很高。。。其实在波形中也看得出来；

## Slide 43: 3 编码
基带数据信号的频谱特性。
  要研究基带信号的传输，首先要了解它的频谱特征；
  数据序列是随机信号，因此基带数据信号也是随机信号;
  对随机信号，只能研究其功率谱密度。
(一)。基带数据信号的一般表示
其中：
g1(t), 表示二进制符号0，g2(t), 表示二进制符号1，码元的时间间隔为T.
Notes: 基带信号的频谱：在前面介绍时，涉及到数字信号和频谱分析的概念，所以介绍基带信号的频谱。
对于通信而言，不是信号的Fourier变换后的频谱，而是功率谱，因为通信信号可以看作是随机信号；

## Slide 44: 3 编码
(二)基带数据信号的功率谱密度
其中：fs=1/T是码速率。G1(f),G2(f)分别为g1(t), g2(t)的Fourier变换。
因此：基带数据信号的功率谱密度可能包括两部分：
连续谱：因G1(f),G2(f)不完全相同，因此总存在；
离散谱：可能存在，也可能不存在。比如：P=1/2, G1(f)=-G2(f)
典型序列的功率谱密度
了解数据信号的功率谱密度有两个意义：
  大致可以掌握传输某一数据信号所需要的基带宽度；
  如何从数据信号的谱特性中提取收端需要的码元定时信息。
Notes: 求相关，再求傅里叶变换。

## Slide 45: 3 编码
双极性归零码的功率谱密度.P=1/2, 脉冲宽度为τ,幅度为A.
则：
从而：
当τ =T/2时
可见：没有离散谱，只有连续谱。在2k/T处，p(f)=0，过零点。
-4/T -2/T 0 2/T 4/T f
p(f)
Notes: 码周期是1/T。

## Slide 46: 3 编码
例 双极性不归零码的功率谱密度。
即τ =T即可。
没有离散谱，只有连续谱。在k/T处，p(f)=0，
过零点。和归零码比，带宽窄，降低对通信系统的带宽要求。
例，求“0”,“1”等概率出现时，单极性归零码的功率谱密度。
P=1/2, g1(t)=0, g2(t)的Fourier变换为：
得到：
-4/T -2/T 0 2/T 4/T f
p(f)
-2/T -1/T 0 1/T 2/T f
p(f)
Notes: 对于单极性不归零码：NRZ，没有定时分量：t=T, fs=1/T，sin(n*pi) = 0;
单极性归零码：含有定时分量；

## Slide 47: 3 编码

## Slide 48: 3 编码
随机数字序列的功率谱由三部分组成：
  连续谱， 是随机序列的交流分量；
  离散谱， 是随机序列的谐波分量，可用于提取同步信号；
    其中f=0，是随机序列的直流分量；
从功率谱中可以分析到：
  数字序列的有效带宽：第一个过零点的频率；
  直流分量：1/0信号的格式电平 及 概率分布有关。
    希望0：直流信号发射不出去。
    谐波分量：提取定时和同步信号；

## Slide 49: 二. RFID中常用的编码方式
曼彻斯特（Manchester）码
密勒（Miller）码
修正密勒（Miller）码

## Slide 50: 1. 曼彻斯特（Manchester）码
曼彻斯特（Manchester）码
优点：
  自同步：同步信息丰富：每个码元中间都在跳变；
ISO 15693，ISO14443A，采用的就是Manchester.
  Card->Reader
  易于发现数据传输的错误：易于解决冲突;

## Slide 51: 2. 密勒（Miller）码
密勒（Miller）码
    中间有跳变的是1，无跳变的0.
传输(帧)格式：
  开始位1，结束位0
    编码中间有跳变: 利于接收端同步(找到位同步)
bit(i-1) | bit i | 密勒码编码规则
× | 1 | bit i的起始位置不变化，中间位置跳变
0 | 0 | bit i的起始位置跳变，中间位置不跳变
1 | 0 | bit i的起始位置不跳变，中间位置不跳变
起始位 | 数据位流 | 结束位
Notes: １。中间跳变的：1，不变化：０
２。如果有连续０，怎搞？所以：前一个十０，则变！
３。帧开始传 1.保证变化，便于接收端同步；
4. 结束端为0，不变化；
开始位不能为0：0/1的变化，没有方法表示开始.
开始位用1，则跳变表示传输开始；

## Slide 52: 2. 密勒（Miller）码
密勒码波形及与NRZ码、曼彻斯特码的波形关系
Notes: 0：前一个是1，则不变（因为已经变过了）
前一个是0，开始变，因为前一个就没有变！

## Slide 53: 2. 密勒（Miller）码
在软件实现时，用10/01/00/11表示一个位，然后再NRZ：
  开始：1,结束0.
  编码：1011,0010->1,1011,0010,0
  10,01111001,11000111,00
  解码：10,01111001,11000111,00
  ->10，开始１。
  中间有跳变的是1，无跳变的0.
  1011,0010.
Notes: 开始：01也不影响解码；

## Slide 54: 3. 修正密勒（Miller）码
RFID中, ISO/IEC 14443标准TYPEA中, PCD->PICC编码方式
  fc载波频率13.56Mhz；
  数据传输速率：106kpbs=128/13.56M，位宽度：9.44us
TYPE A中定义如下三种时序（Pause小用于保证供电）：
  时序X：在64/fc处，产生一个Pause（凹槽）,宽度：0.5-3us;
  时序Y: 在整个位期间(128/fc)不变。
  时序Z: 在位期间的开始产生一个Pause。
X
Z
Y
Notes: 用在读卡器-〉卡的方向上，需要时刻有信号传输，所以不能允许一个T时间内，为0出现。

## Slide 55: 3. 修正密勒（Miller）码
编码规则如下：
  逻辑１为时序X;
  逻辑 0为时序Ｙ;
    ……和miller相同;
  但下述两种情况除外：
    若相邻有两个或者更多０，则从第二个０开始采用时序Z；
    直接与起始位相连的所有０，用时序Ｚ表示（平时Y）。
    --只要前一个是0，则用Z表示；
  通信开始用时序Z表示(开始跳变)；
  通信结束用逻辑０加时序Y表示(供电)；
  无信息用至少两个时序Y 表示；
X
Z
Y
Notes: 因为：通信开始，使用了Z，就是0，所有后边都是0。

## Slide 56: 三. 脉冲调制
1.FSK
2.PSK
3.ASK
4.副载波与副载波调制／解调

## Slide 57: 三. 脉冲调制
脉冲调制
  将数据的NRZ码变换为更高频率的脉冲串，该脉冲串的脉冲波形参数受NRZ码的值0和1调制。
  载波为脉冲串
主要的调制方式为
  频移键控FSK
  相移键控PSK
  幅移键控ASK
Why NRZ?
  大部分基带信号(除双极性外)，从最后的信号波形看，都可以看作NRZ;
  双极性信号，也可以看做是NRZ：只要最后的调制信号是双相（正负）的就可。
Notes: 经过编码的二进制信号，在用载波调制前，要经过一次脉冲调制；
调制信号为脉冲，载波为脉冲，所以不存在ASK。

## Slide 58: 1.FSK
FSK:
  对已调脉冲波形的频率进行控制；
  对于载波fc < 135KHz(标准 125KHz, LF)情况;数据传输速率：fc/40, f1=fc/5(8个f1), f0=fc/8(5个f0)
  ISO 15693, Card->Reader;
FSK脉冲调制波形

## Slide 59: 2. PSK
PSK
  对已调脉冲波形的相位进行控制；
  PSK1(绝对码: PSK/2PSK)& PSK2(相对码: DPSK/2DPSK)
  采用PSK1调制时，若在数据位的起始处出现上升沿或下降沿（即出现1，0或0，1交替），则相位将于位起始处跳变180°。而PSK2调制时，相位在数据位为1时从位起始处跳变180°，在数据位为0时则相位不变。
Notes: DPSK：编码只与相对相位有关，
PSK:编码只与绝对相位有关，若无法同步，容易错

## Slide 60: 2. PSK
(2)PSK:
  每个码，具有绝对的相位：
  解调时，需要参考相位脉冲，若参考相位脉冲出现错误“倒相”，则解码错误。
(3)DPSK：
  每个码，相对的相位：
  解调时，不需要参考相位脉冲。
ISO/IEC 14443B，PCD->PICC，采用的就是PSK.

## Slide 61: 3. ASK
ASK，Amplitude Shift Keying:
  OOK: On-Off Keying;

## Slide 62: 4.副载波与副载波调制／解调
副载波与副载波调制
  首先把信号调制在载波f1上，然后再用调制后的结果，再去调至另一个频率更高的载波f2，第一个载波f1称为副载波，第二个载波f2称为主载波
对于RFID:
  在13.56M HF中应用最多，主要用于应答器->阅读器中；
  副载波频率主要是对载波分频产生；
  主要：847KHz(16分频)、424KHz(32分频)、212KHz(64分频)
    ISO/IEC 14443A，通信速率：13.56MHz/128=106kbps
  应答器把需要传送的信息组成相应的帧，然后将帧的基带编码调制到副载波频率上，再进行载波调制.
Notes: 在载波f1上，然后再用调制后的结果，再去调至另一
个频率更高的载波f2，第一个载波f1称为副载波，第二个载波f2称为主载波
应答器把需要传送的信息组成相应的帧，然后将帧的基带编码调制到副载波频率上，再进行载波调制.

## Slide 63: 4.副载波与副载波调制／解调
ISO/IEC 14443 TYPE A中的副载波调制(ASK)
标准帧的结构
副载波调制波形
Notes: 128/8=16，是16分频。

## Slide 64: 4副载波与副载波调制／解调
TYPE A中的副载波解调
  相干解调（同步解调 ）
  比如连续波：
    x(t)cos(wt)*cos(wt)=x(t)(1-cos(2wt))=x(t)-x(t)cos(2wt).
  非相干解调
    ASK调制时，其包络线与基带信号成正比，因此采用包络检波就可以复现基带信号，这种方法无须同频同相的副载波基准信号。
Notes: X(t)cos(wt)*cos(wt)=x(t)(1-cos(2wt))=x(t)-x(t)cos(2wt).

## Slide 65: 3副载波与副载波调制／解调
ISO/IEC 14443 TYPE B中的副载波调制 ：
  位编码采用不归零NRZ编码，副载波调制采用2PSK方式，逻辑状态的转换用副载波相移180°来表示，θ 0表示逻辑1，θ 0＋180°表示逻辑0，副载波频率fs=847 kHz(13.56/16)，数据传输速率为106 kbps(847k/8)。
  位的副载波调制加负载调制

## Slide 66: 4副载波与副载波调制／解调
优点:
  应答器是无源的，其能量靠读卡器提供，采用副载波调制信号进行负载调制时，调制管每次导通时间较短，对应答器电源影响较小；
  调制管的总导通时间减少，总功率损耗下降；
  有用信息的频谱分布在副载波附近而不是在载波附近，便于阅读器对传送数据信息的提取；
缺点：
  射频耦合回路应有较宽的频带。
Notes: 应答器是无源的，其能量靠读卡器提供，采用副载波调制信号进行负载调制时，调制管每次导通时间较短，对应答器电源影响较小；
调制管的总导通时间减少，总功率损耗下降；
有用信息的频谱分布在副载波附近而不是在载波附近，便于阅读器对传送数据信息的提取；
射频耦合回路应有较宽的频带。
高电平导通，在高电平阶段，不是持续导通；

## Slide 67: 四.正弦波调制
载波
调幅
数字调幅ASK
数字调频FSK和调相PSK
Notes: 实际通信系统中，信道中传输的是到模拟信号中的，即：连续波调制。
但：回到数字信号的定义：某个参数是离散的。
而且，脉冲调制的信号频谱依然分布在较低的频段，需要实现频谱搬迁：

## Slide 68: 四.正弦波调制
数字信号，经过脉冲调制后，依然是数字脉冲信号，再使用连续sin/cos调制后，在信道中传输：
  NRZ信号带宽；
正弦波调制
  载波采用正弦高频信号；
  调制后的高频振荡信号称为已调波信号
  分：
    调幅AM
    调频FM
    调相PM.

## Slide 69: 1. 载波
载波：
  信号传输中，信息与一个固定频率的波进行相互作用，这个过程称为加载，这样一个固定频率的波，称为载波；
  载波一般为：高频正弦振荡信号，是信息的载体；
Why?
  比如声音频带: 20Hz-20KHz，如果采用无线：没有办法直接发送：天线理论：天线的长度和波长可比。
  复用：同时传输多路信号;
在RFID 中：
  能量传输；

## Slide 70: 2. 调幅
振幅调制模型
设f(t)=Amcos(Ωt) ，调幅指数/调幅度：mA=Am/A0

## Slide 71: 2. 调幅
调幅波的频域

## Slide 72: 2. 调幅
脉冲调幅波
  调制信号为：脉冲信号
Notes: 卷积，在轴上扩展。

## Slide 73: 2. 调幅
脉冲调幅波
  定义：
  mＡ称为已调波的调制度:
    B=0时， mＡ=100%.
    如果从读卡器-〉卡方向，B 通常情况下，不取0.

## Slide 74: 3. 数字调幅ASK
RFID系统中，采用数字调制方式（就是数字信号）。
调制信号可以是：
  数字基带信号；
    曼彻斯特
    修正弥勒信号
  已调脉冲（脉冲调制，经过了副载波，其实只是频率更高的数字基带信号而已）
    FSK
    PSK
    ASK
    副载波
在调制器看上去，也就是NRZ；

## Slide 75: 3. 数字调幅ASK
数字调制方式
  ASK： 幅移键控
  FSK ：频移键控
  PSK ：相移键控
多采用ASK
  载波的幅度，表示数字信号的值.
    mＡ

## Slide 76: 4. 数字调频和调相
数字调频和调相

## Slide 77: 4. 数字调频和调相
几种方式比较：
  PSK：
    性能最好，具有较高的频带利用率、在误码率、信号平均功率等方面，有比ASK更好的性能；
    设备复杂；
  FSK:
    在RFID中，Card要求越简单越好。
  ASK：
    简单，所以在125KHz, 13.56MHz等采用电感耦合方式的RFID中，都采用。
当然也有其他：
  ISO/IEC 18000-3中的Mode 2，13.56MHz，提供了PJM(Phase Jitter Modulation)方法.相位抖动调制…….

## Slide 78: 上次学习了……
编码
  数字基带信号：
    频域看／功率谱密度：
      功率谱特征
      主要功率分布：看信号带宽，从而对信道带宽的要求；
      离散谱及其位置，是否可以获得频率信息；
  RFID中的常用编码：
    曼彻斯特（Manchester）码
    密勒（Miller）码
    修正密勒（Miller）码

## Slide 79: 上次学习了……
调制
  脉冲调制
    频移键控FSK
    相移键控PSK
    幅移键控PSK
  副载波与副载波调制
    省电;
    有用信息的频谱分布在
    副载波附近而不是在载
    波附近，便于阅读器对
    传送数据信息的提取；

## Slide 80: 上次学习了……
  正弦波调制
    AM
      脉冲调幅波
        调制系数
    FM
    PM

## Slide 81: 五. 13.56MHz RFID系统中的编码和调制
ISO15693
ISO14443

## Slide 82: 1. ISO15693
IOS15693:
  疏耦合系统1m…VCD/VICC(附近)
  VCD: Vicinity coupling device
  VICC Vicinity IC(Integrated circuit) card
  载波频率: 13.56MHz
  通讯速率：不定！

## Slide 83: 1. ISO15693: VCD->VICC
VCD->VICC
  位(电信号)表示: 1 0 1
    1.-> H
    0. -> H->L
    脉冲宽度：18.88us
      256/13.56MHz=18.88us 18.88us
      其中低电平：9.44us 9.44us
      比特率:13.56/256=52.9kbps?
        NO!
  调制：
    ASK：调制系数 10%和100%两种；
    VICC都支持，采用哪种由VCD决定；
Notes: 信道信号

## Slide 84: 1. ISO15693: VCD->VICC
  VCD->VICC：调制：100%:
  t1最大9.44us.
  称为：Pause
Notes: 调制100%

## Slide 85: 1. ISO15693 : PCD->PICC
  VCD->VICC：调制：10%:
Notes: 调制10%

## Slide 86: 1. ISO15693: VCD->VICC
数据编码: (如何表示一个字节？)
  一个单字节的值可以由一个暂停的位置表示。
  脉冲位置编码方式（脉冲位置调制方式）：
    256取1
    4取1
Notes: 信道编码中，计算机部分.

## Slide 87: 1. ISO15693: VCD->VICC
    ISO15693数据编码：256取1
      一个字节编码
  连续256个脉冲，每个脉冲宽18.88μs(256/fc)，字节的值用一个”0”(Pause所在的位置表示)
  传输一个字节需要4.833 ms(256x18.88us=4833.28us)，数据速率是1.66 kbits/s（fC/8192: ((fc/256)/256)*8=fc/8192）

## Slide 88: 1. ISO15693: VCD->VICC
例如：传送 E1=1110,0001=225.
  由VCD发送给VICC的。暂停产生在已决定值的时间周期的后一半

## Slide 89: 1. ISO15693: VCD->VICC
    ISO15693数据编码：4取1
    每4个位置一组
    每个Pause表示
      2比特

## Slide 90: 1. ISO15693: VCD->VICC
    ISO15693数据编码：4取1
  使用4取1脉冲位置调制模式：
    一次决定2个位。
    4次构成1个字节
    首先传送最低的位对。
  数据速率为26.48 kbits/s
    一个字节只需要: 4x4=16
    256->fc/8192, 16?-> fc/512=26.48kbits/s
  E1: 11,10,00,01(先传高比特)

## Slide 91: 1. ISO15693 : VCD->VICC
VCD->VICC: 帧
  帧由帧起始（SOF）, 帧结束（EOF）来分隔；
    SOF + 数据内容 + EOF；
对VICC要求：
  VICC应准备在能量场激活的情况下，在1ms内接收一帧数据。
  在发送一帧数据给VCD后，VICC应准备在300μs内接收来自VCD的一帧数据。
如何定义SOF/EOF?
  使用编码违例来实现此功能
    Pause出现在前半个周期：连续高电平(idle)，一个凹槽表示开始。
    连续4个18.88us内，有两个pause.
  即编码和上述数据定义的不同。
SOF | 数据内容 | EOF

## Slide 92: 1. ISO15693 : VCD->VICC
    VCD->VICC: SOF: VICC根据SOF，就可以知道VCD->FICC的编码方式
  256取1 ：SOF
  4取1: SOF

## Slide 93: 1. ISO15693 : VCD->VICC
VCD->VICC: EOF
  Pause在前半个脉冲.

## Slide 94: 1. ISO15693: VICC->VCD
VICC->VCD
  位表示/编码：
    反相曼彻斯特编码方式
  调制
    负载调制
副载波/脉冲调制
  由VCD通讯协议报头的第一位选择使用一种或两种副载波。VICC应支持两种模式。
    当使用一种副载波，副载波负载调制频率fS1应为fC/32（约423.75 kHz）。
    当使用两种副载波，频率fS1应为fC/32（约423.75 kHz），频率fS2应为fC/28（约484.28 kHz）。
      若两种副载波都出现，它们之间应有连续的相位关系。

## Slide 95: 1. ISO15693 : VICC->VCD
当使用一种副载波(ASK)：反相曼彻斯特编码
  副载波频率：fc/32
  脉冲宽度：512/fc：通信速率：26.48bits/s
    0
    1
Notes: 反相曼彻斯特编码

## Slide 96: 1. ISO15693 : VICC->VCD
当使用二种副载波(FSK)：
  逻辑0以频率为fC/32（约 423.75 kHz）的8个脉冲开始，接着是频率为fC/28（约 484.28 kHz）的9个脉冲
  逻辑1以频率为fC/28（约 484.28 kHz）的9个脉冲开始，接着是频率为fC/32（约 423.75 kHz）的8个脉冲
  26.69kbits/s
    一个位: 8x32/fc+9x28/fc=508/fc.
Notes: 低频部分 fc/32，脉冲更宽一些.
相当于：FSK: 不同的L/H，采用了不同的脉冲调制。

## Slide 97: 1. ISO15693 : VICC->VCD
数据速率
  低或高数据速率；
  VCD通讯协议报头中，第二位选择使用何种速率;
  如下：
  高 = 低 x 4
  上述表示中：副载波个数 x 4个。

## Slide 98: 1. ISO15693 : VICC->VCD
载波调制
  ASK；
VICC到VCD帧
  帧为了容易同步和不依赖协议内容。
  帧由帧起始（SOF）和帧结束（EOF）来分隔；
  使用编码违例来实现此功能。
  在发送一帧数据给VCD后，VICC应准备在300μs内接收来自VCD的一帧数据。
后面以高速率说明
  所有时间参考了VICC到VCD的高数据速率。
  对低数据速率，使用同样的副载波频率或频率，因此，脉冲数和时间应乘以4。

## Slide 99: 1. ISO15693 : VICC->VCD
VICC->VCD 帧：
  使用一个副载波时的SOF
    — 个非调制时间 768/fC (56.64μs=37.76x1.5)。
    — 频率为fC /32 (423.75 kHz)的24个脉冲 。 24=16+8
    — 逻辑1以非调制时间256/fC（18.88μs）开始，接着是频率为fC/32（423.75 kHz）的8个脉冲。
16个脉冲
Notes: 连续16个0，或者连续16个脉冲，都是非正常的，用于作为SOF/EOF
1. 在通信过程中，连续8个副载波很正常，连续16个副载波也很正常：比如一个连续的 1和0 ，但绝对不会出现连续24个副载波；
2. 没有通讯时，前边就是0，此处只是表示至少56.64us;

## Slide 100: 1. ISO15693 : VICC->VCD
VICC->VCD
  使用一个副载波时的EOF ，EOF包含三个部分：
    — 逻辑0以频率为fC/32（约 423.75 kHz）的8个脉冲开始，接着是非调制时间256/fC（约 18.88μs）。
    — 频率为fC /32（约 423.75 kHz）的24个脉冲 。
    — 一个非调制时间 768/fC (约 56.64μs)。

## Slide 101: 1. ISO15693 : VICC->VCD
VICC->VCD 帧：
  使用两种副载波时的SOF
    — 频率为fC/28（约 484.28 kHz）27个的脉冲(0)。
    — 频率为fC /32（约 423.75 kHz）的24个脉冲 (1)。
    — 逻辑1以频率为fC/28（约 484.28 kHz）的9个脉冲开始，接着是频率为fC/32（约 423.75 kHz）的8个脉冲。
Notes: Fc/28表示0. fc/32表示1

## Slide 102: 1. ISO15693 : VICC->VCD
VICC->VCD 帧：
  使用两个副载波时的EOF ，EOF包含三个部分：
    — 逻辑0以频率为fC/32（约 423.75 kHz）的8个脉冲开始，接着是频率为fC/28（约 484.28 kHz）的9个脉冲。
    — 频率为fC /32（约 423.75 kHz）的24个脉冲（１） 。
    — 频率为fC /28（约 484.28 kHz）的27个脉冲 （0）。

## Slide 103: 2. ISO 14443A
ISO 14443
  密耦合系统15cm…PCD/PICC
  PCD: Proximity coupling device
  PICC Proximity IC(Integrated circuit) card
  载波频率: 13.56MHz
  通讯速率：106Kbits/s

## Slide 104: 2. ISO 14443A
概要
  OOK: 开/关键控(On/Off Keying): ASK
  *也可能数据反向
Notes: 128个脉冲。

## Slide 105: 2. ISO 14443A：PCD->PICC
TYPEA & PCD->PICC
  位宽度：128/fc=9.44us，比特速率：106bps(105.9bits/s)
  位编码：修正的弥勒码.
    时序X：在64/fc处，产生一个Pause（凹槽）,宽度：2.5-3us;
    时序Y: 在整个位期间(128/fc)不变。
    时序Z: 在位期间的开始产生一个Pause。
  128/fc 128/fc 128/fc
  64/fc
Z
Y
X

## Slide 106: 2. ISO 14443A：PCD->PICC
TYPEA & PCD->PICC
  调制：ASK.

## Slide 107: 2. ISO 14443A：PCD->PICC
TYPEA & PCD->PICC
  调制：ASK.

## Slide 108: 2. ISO 14443A ：PCD->PICC
TYPEA & PCD->PICC
  调制：ASK.

## Slide 109: 2. ISO 14443A：PCD->PICC
TYPEA & PCD->PICC
  位编码：修正的弥勒码.
序列X | 在64/fc时间后，一个“暂停（pause）”应出现。
序列Y | 在整个位持续时间（128/fc），没有“暂停（pause）”出现。
序列Z | 在位持续时间开始时，一个“暂停（pause）”应出现。

## Slide 110: 2. ISO 14443A：PCD->PICC
TYPEA & PCD->PICC
  上面的序列用于编码下面的信息：
逻辑“1” | 序列X
逻辑“0” | 序列Y.带有下列两种异常情况： ⅰ）如果有两个或两个以上的连续“0”，则序列Z应从第二个“0”处开始被使用。 ⅱ）如果在起始帧后的第一位是“0”，则序列Z应被用来表示它，并且以后直接紧跟着任何个“0”。
通信的开始 | 序列Z
通信的结束 | 逻辑“0”，后面跟随着序列Y
没有信息 | 至少两个序列Y
Notes: 序列Y带有下列两种异常情况：
ⅰ）如果有两个或两个以上的连续“0”，则序列Z应从第二个“0”处开始被使用。
ⅱ）如果在起始帧后的第一位是“0”，则序列Z应被用来表示它，并且以后直接紧跟着任何个“0”。

## Slide 111: 2. ISO 14443A：PICC->PCD
TYPEA & PICC->PCD
  在初始化和防冲突期间，传输的数据波特率应为fc/128（~106kbps）/9.44us。
    之后又PPS，可以协商通信速率。一般不用。
  位的表示和编码
    位编码应是带有下列定义的曼彻斯特编码：
    副载波频率: fc/16;
副载波调制波形
Notes: 反向曼彻斯特编码；
低电平表示不控制负载；

## Slide 112: 2. ISO 14443A：PICC->PCD
TYPEA & PICC->PCD
  副载波
    副载波负载调制的频率fc应为fc/16（~847kHz），因此，在初始化和防冲突期间，一个位持续时间等于8个副载波周期。
  副载波调制
    每一个位持续时间均以已定义的与副载波相关的相位开始。位周期以已加载的副载波状态开始。
  帧结构：
    基本：

## Slide 113: 2. ISO 14443A：PICC->PCD
TYPEA & PICC->PCD
  位的表示和编码：帧编码: D(有副载波)＋序列＋F
序列D | 对于位持续时间的第1个1/2（50%），载波应以副载波来调制。
序列E | 对于位持续时间的第2个1/2（50%），载波应以副载波来调制。
序列F | 对于1个位持续时间，载波不以副载波来调制。
逻辑“1” | 序列D
逻辑“0” | 序列E
通信开始 | 序列D
通信结束 | 序列F
没有信息 | 没有副载波
Notes: 有电平表示.
其实只有开始；

## Slide 114: 2. ISO 14443A：PICC->PCD
负载调制:
PICC电平为0时，不执行负载调制，因此PCD端没有变化；
Notes: 低电平表示不控制负载；

## Slide 115: 2. ISO 14443B: PCD->PICC, NRZ-L
TYPE B PCD->PICC
    位宽度：128/fc=9.44us，比特速率：106bps(105.9bit/s)
    位编码：
    NRZ-L： Non-Return to Zero, (L for level)
      逻辑“1”： 载波场高幅度（没有使用调制）。
      逻辑“0”： 载波场低幅度。
    调制:
      ASK. 10%调幅
      调制指数最小应为8%，
      最大应为14%).

## Slide 116: 2. ISO 14443B: PICC->PCD, NRZ-L
TYPE B: PICC->PCD
  数据速率
    在初始化和防冲突期间，数据波特率应为fc/128（~106kbps）。
  编码:
    位编码应是NRZ-L
  副载波调制:
    副载波BPSK调制;
    哪个表示0/1？
    0 ?
    1 ?
Notes: PICC->PCD采用 BPSK方式，所以对相位的要求高！
在TR1，即开始有副载波阶段，表示1.
同TYPE A，如果用０表示没有没有负载调制／没有负载波，则开始应该是逻辑0／TR0，之后逻辑1/TR1，有相位跳变表示逻辑０.

## Slide 117: 2. ISO 14443B: PICC->PCD
副载波
  副载波负载调制的频率fc应为fc/16（~847KHz），因此，在初始化和防冲突期间，一个位持续时间等于8个副载波周期。
  PICC仅当数据被发送时才产生一副载波;
副载波BPSK调制
  副载波移相位仅在副载波的上升或下降沿的标称位置发生。
  BPSK: 绝对调相：逻辑状态的改变应通过副载波的移相（1800）表示；
哪个相位是“1/0”?
  副载波的初始相位状态Φ0应定义为逻辑“1”，从而第一个相位跃变表示从逻辑“1”到逻辑“0”的跃变。
  随后逻辑状态根据副载波相位基准来定义：
    Φ0: 逻辑1
    Φ0+1800：逻辑0

## Slide 118: 2. ISO 14443B : PICC->PCD
在PICC帧的开始处，NRZ-L的初始逻辑电平是通过下面的序列建立的：
  在来自PCD的任何命令之后，在保护时间TR0内，PICC应不生成副载波。TR0应大于64/fs。
  然后，在延迟TR1之前，PICC应生成没有相位跃变的副载波，建立了副载波相位基准Φ0。TR1应大于80/fs(至少有TR1时间的副载波)。
所以PICC在没有副载波时的电平，决定了哪个是1/0
  若L，则副载波连续，应该是L->H，此时 为”1”，否则为”0”;

## Slide 119: 2. ISO 14443B : PICC->PCD
TYPE B PICC->PCD
  BPSK调制
  0(Φ0+180)
  1(Φ0)

## Slide 120: 2. ISO 14443B: Frame
字符:
  EGT:两个连续字符之间的额外的保护时间（EGT）来隔开:
    PCD->PICC，应为0到57µs之间的任何值。
    PICC->PCD，应具有0到19µs之间的任何值。
  帧结构
SOF | 字符s | EOF
Data字节 （N 字节） | CRC_B （2字节）

## Slide 121: 2. ISO 14443B
  帧结构
  SOF
    一个下降沿，
    后面紧跟10个etu的逻辑0，
    后面紧跟位于下一个etu内任何地方的一个上升沿，
    后面紧跟至少为2个etu（但不超过3个etu）的逻辑1。

## Slide 122: 2. ISO 14443B
  帧结构
  EOF
    一个下降沿，
    后面紧跟10个etu的逻辑0，
    后面紧跟位于下一个etu内任何地方的一个上升沿，

## Slide 123: Thanks

## Slide 124: 作业
1. 关于ISO/IEC 14443A协议：
  1.0.0, ISO/IEC14443A协议规定，PCD采用改进的弥勒码，PICC采用曼彻斯特码，PCD和PICC的编码如下图示。
  1.0.1, 上述两种码型可采用4位（bit）表示。对于改进的弥勒编码，X信号(逻辑1)用1101表示，Y信号(逻辑0和EOF)用1111表示，Z信号 (逻辑0和EOF、SOF) 用0111表示；对于曼彻斯特编码，D信号（逻辑1和SOF）用1100表示，E信号（逻辑0）用0011表示，F信号（EOF）0000表示。

## Slide 125: 作业
  1.1 对于 RFID HF ISO/IEC 14443A协议，若PCD向PICC发送长度为 7 个比特的数据，值为 0x26，PICC响应数据长度为16比特，值为：0x084E；双方发送时先发送低比特数据，请画出如上两个方向帧的编码图（数据前后要增加SOF和EOF）;
  1.2 如1.0.1 所示，IOS/IEC 14443A协议PCD->PICC和PICC->PCD两个方向每比特的编码都可以用4位（bit）表示；请编写程序，输出用比特表示的帧编码，包括SOF和EOF，每个４个比特用逗号分隔；输入为16进制表示的数据；

## Slide 126: 作业
比如若要输入的数据为：0x8D5，[按先发低比特，数据流为：0xab1]

## Slide 127: 作业
2. 关于ISO/IEC 14443B 协议：
  若PCD向PICC发送的字节为：0x052001，请画出该帧的编码示意图；
  若PICC向PCD发送的字节为：0x2B，请画出该帧的编码示意图；
3. 以ISO/IEC 14443B为例，谈谈你理解的数字通信系统中的信道编码与脉冲调制（副载波调制）的作用；
4. ISO/IEC15693协议：
  VCD->VICC方向采用脉冲位置编码，用图示方法说明协议如何定义帧的开始和结束。
  说明VICC->VCD方向采用的编码方式，用图示方法说明协议如何定义帧的开始和结束。

## Slide 128: 上次我们学习了……
ISO15693协议中的编码和调制
VCD->VICC
  脉冲位置调制:
    1: H脉冲表示，脉冲宽度18.88us=256/13.56MHz，
    0: H->L, L脉冲宽度: 9.44us, …pause
    256选1:
      一个字节,(256 x 18.88us ) =4.833 ms.
      比特率: 1.54Kbits/s，f=13.56/8192;
    4选1:
      一个字节, 4x4 18.88us =302.08us.
      比特率: 26.48 kbits/s Kbits/s，f=13.56/(256x16/8);
  载波调制
    ASK(10% or 100%)
Notes: 位宽度

## Slide 129: 上次我们学习了……
  帧结构：SOF + 数据 + EOF
    编码违例
    SOF
      256选1
      4选1
    EOF
  通讯过程：
    VICC进入VCD范围，感应电流，接收数据，解调，搜索SOF：连续4个脉冲中，有两个pause，且符合SOF样式 .

## Slide 130: 上次我们学习了……
VICC->VCD
  编码
    曼彻斯特编码方式
  副载波/脉冲调制
      FSK(fc/32,fc/28): 8x32/fc(logic 1)+9x28/fc(Logic 0)
      ASK(fc/32): 37.76us(512/13.56MHz)
  载波调制
    ASK；
  帧结构：SOF + 数据 + EOF
    编码违例
  两种速率
    低速率=1/4低速率